ryhmän jäsenet:

VALON TAITTUMINEN

TYÖ 1. Laita kolikko matalan posliinimaljan pohjalle ja anna työkaverisi katsoa kolikkoa sivultapäin niin alhaalta, että vain kolikon takareuna näkyy. Kaada posliinimaljaan vettä niin, että kolikko peittyy. Mitä työkaverisi havaitsee? Mistä ilmiö johtuu?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TYÖ 2. 	Kokoa optinen penkki (valonlähde, kokoava linssi, varjostin).

Aseta optinen levy siten, että kapea valonsäde kulkee asteikkoympyrän nollaviivaa pitkin. Sijoita puoliympyrän muotoinen lasilevy valonsäteen tielle niin, että säde osuu lasilevyn suoran pinnan keskipisteeseen kohtisuorasti (tulokulma on 0 ).

Muuta tulokulmaa ja totea että valonsäde taittuu siirtyessään ilmasta lasiin. Mittaa taitekulma ja täydennä seuraava taulukko.

| tulokulma | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| taitekulma |

Johtopäätös: Valonsäteen tullessa harvemmasta aineesta tiheämpään

TYÖ 3. 	Suorita koe uudelleen siten, että valonsäde tulee lasista ilmaan. Käännä puoliympyrän muotoinen lasilevy niin, että valonsäde osuu ensin kaarevaan pintaan ja siitä kulkee tasaisen pinnan keskipisteeseen.

Tutki taittumista ja tee johtopäätös.

Johtopäätös: Valonsäteen tullessa tiheämmästä aineesta harvempaan

TYÖ 4.	Tutki vinosti tasapaksuun lasi- tai muovikappaleeseen tulevan valonsäteen kulkua kappaleen läpi.

Ilmiötä kutsutaan yhdensuuntaissiirtymäksi. Piirrä kuvaan valonsäteen kulku.

Millaisia käytännön sovelluksia keksitte, joissa käytetään yhdensuuntaissiirtymää hyväksi?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TYÖ 5. 	Tutki valonsäteen suunnanmuutosta optisen levyn päällä, kun säde kulkee puoliympyrän muotoisen lasilevyn suoran pinnan läpi lasista ilmaan. Etsi sellainen kulma että taitekulmaksi muodostuu suora kulma eli 90 astetta. Tätä tulokulmaa kutsutaan kokonaisheijastuksen rajakulmaksi.

kulman suuruus on:_______astetta.

Kun suurennat vielä tulokulmaa, tapahtuu kokonaisheijastus. Kuvaile valonsäteen kulkua kokonaisheijastuksessa:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voiko kokonaisheijastusta tapahtua valonsäteen tullessa harvemmasta aineesta tiheämpään?  Perustele

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TYÖ 6.	Ota keitinlasi ja laita siihen koeputki, jonka sisällä on kynä. Kaada keitinlasiin vettä ja tarkastele kynää suoraan ylhäältä päin. Mitä huomaat ? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	Miten selität kyseisen ilmiön valo-opin avulla ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________